重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（万）环准〔2022〕63号

重庆市万州区沪国再生资源回收有限公司：

你公司报送的沪国再生资源回收项目（项目代码：2203-500101-04-01-300600）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，我局原则同意重庆驰久环保工程有限公司编制的《沪国再生资源回收项目环境影响报告表》结论和提出的环境保护措施。

二、项目主要建设内容为：拟建项目位于万州经开区五桥园，租用万州沪江人造板制造公司空置厂房800m2，购置破碎机、造粒机等生产设备，新建聚苯乙烯破碎造粒生产线1条和PE、PP破碎生产线1条，同时配套建设储运工程、公用工程及废气处理系统、危废暂存间等环保工程，项目建成后达到年产再生资源泡沫颗粒500吨、废塑料片料5000吨的生产能力。项目总投资20万元，其中环保投资5万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）强化大气污染防治。对废气进行收集处理，减少无组织排放。聚苯乙烯热熔废气采用集气罩收集，经“布袋除尘+UV光解+活性炭吸附”处理装置处理，非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），臭气浓度达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后，通过15米高排气筒排放；聚苯乙烯破碎粉尘和PP、PE废塑料破碎粉尘分别经集气罩收集+布袋除尘设备处理后无组织排放，厂界粉尘（颗粒物）无组织排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

（二）落实废水处理措施。实行雨污分流，项目冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水依托厂房生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区污水管网排入沱口污水处理厂进一步处理。

落实分区防渗措施，项目危废暂存间、循环水池为重点防渗区，按要求做好防腐防渗处理，防止污染土壤和地下水。

（三）做好噪声防治工作。项目噪声主要来源于各类生产设备，通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运；边角塑料回用于生产，废滤网收集后外售综合利用；废活性炭、废UV灯管、废机油等危险废物按规定交有危险废物处理资质的单位处置。规范设置危险废物暂存间，完善危险废物管理台账，确保不造成二次污染。

（五）加强环境风险防范。项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，落实各项环境风险防范措施。强化原料贮存、使用过程管理；废机油容器下方设防溢托盘。加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（六）执行排污总量控制。项目水污染物化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.011吨/年、0.001吨/年；大气污染物非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物有组织排放总量分别为0.012吨/年、2.4×10-6吨/年、0.08吨/年。

（七）建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责。项目主动公开环境信息，接受社会监督，项目的环保日常监督管理由万州经开区生态环境局和万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，及时向我局申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定对环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

重庆市万州区生态环境局

2022年11月22日

抄送：经开区生态环境局，区生态环境保护综合行政执法支队。