重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（万）环准〔2022〕64号

重庆传昌环保科技有限公司：

你公司报送的废矿物油收集、储存项目（项目代码：2207-500101-04-01-440329）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，我局原则同意重庆三雨环境科学研究院有限公司编制的《废矿物油收集、储存项目环境影响报告表》结论和提出的生态环境保护措施。

二、项目主要建设内容为：拟建项目位于万州经开区九龙园，租用重庆太齐实业有限公司闲置厂房200m2，主要设置20m3油罐2个（1用1备），输送油泵1台，配套建设公辅工程和环保工程。建成后年收集、贮存、转移废矿物油（HW08，900-214-08）300吨，单次最大贮存量为15.12吨，最大年周转次数为20次。项目总投资200万元，其中环保投资32万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）加强大气污染防治。储油罐呼吸孔上方设置集气罩，非甲烷总烃经活性炭吸附处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后通过15m高排气筒排放。厂区内挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

（二）落实废水处理措施。实行雨污分流，项目无生产废水产生，生活污水依托厂区已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和九龙园污水处理厂纳管标准后排入园区污水管网。项目油罐区、装卸区、事故池等区域为重点防渗区，按防渗技术要求做好防腐防渗处理，定期对防渗层进行维护检修，杜绝“跑冒滴漏”现象，防止污染土壤和地下水。

（三）做好噪声防治工作。选用低噪声设备，合理布局噪声源，采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处置；清罐废物、废活性炭、含油废棉纱手套和废抹布等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，转移危险废物按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）执行转移联单制度，完善危险废物管理台账，确保不造成二次污染。

项目应依法取得危险废物经营许可。企业委托他人运输、利用、处置危险废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）强化环境风险防范。项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，落实各项环境风险防范措施。按要求设置防渗围堰、收集沟和事故池；厂区安装监控装置，油罐设置高液位泄漏报警系统等。制定环境风险应急预案并备案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（六）执行排污总量控制。项目非甲烷总烃有组织排放量为0.061吨/年，非甲烷总烃无组织排放量为0.015吨/年。

（七）建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责。项目主动公开环境信息，接受社会监督，项目的环保日常监督管理由万州经开区生态环境局和万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，及时向我局申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定对环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

重庆市万州区生态环境局

2022年12月23日

抄送：经开区生态环境局，区生态环境保护综合行政执法支队。