重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（万）环准〔2022〕65号

重庆安佑生物科技有限公司：

你公司报送的重庆安佑生物年产41万吨饲料项目（项目代码：2203-500101-04-01-185496）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，我局原则同意重庆精创联合环保工程有限公司编制的《重庆安佑生物年产41万吨饲料项目环境影响报告表》结论和提出的生态环境保护措施。

二、项目主要建设内容为：拟建项目位于万州经开区新田园5号地块，占地面积32666.67m2，主要建设1栋5F生产车间、1栋成品车间、1栋原料车间、1栋综合楼和倒班楼。建成后年产5万吨乳猪配合饲料、11万吨仔猪配合饲料、10万吨生长育肥猪配合饲料、5万吨怀孕母猪配合饲料、4万吨哺乳母猪配合饲料、0.8万吨小鸡配合饲料、2.2万吨中鸡配合饲料、3万吨大鸡配合饲料。项目总投资16528.24万元，其中环保投资300万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）强化大气污染防治。项目粒料投料废气、粒料清理废气经集气罩收集+脉冲布袋除尘器处理后通过15m高（1#）排气筒排放，粉料投料废气、粉料筛分废气经集气罩收集+脉冲布袋除尘器处理后通过40m高（2#）排气筒排放，粉碎废气、混合废气、制粒废气经负压管道抽风+脉冲布袋除尘器处理后通过40m高（3#）排气筒排放，包装废气、散装废气经集气罩收集+脉冲布袋除尘器处理后通过15m高（4#）排气筒排放，上述废气中颗粒物、臭气浓度应分别满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；天然气锅炉采用低氮燃烧技术，废气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单后经8m高（5#）排气筒排放；食堂废气经油烟净化器处理达《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）后通过专用烟道引至屋顶排放；生化池臭气设置专用管道引至绿化带处排放。

（二）落实废水处理措施。实行雨污分流，化验器皿清洗废水和生活污水（食堂废水隔油预处理后）一并经生化池（处理规模20m3/d）处理，锅炉排水（含软水制备废水）经沉淀池（处理规模30m3/d）处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网排入新田园污水处理厂进一步处理。项目大豆油储存区、危废暂存间、化验室为重点防渗区，按防渗技术要求做好防腐防渗处理，防止污染土壤和地下水。

（三）做好噪声防治工作。项目噪声主要来源于各类生产设备，通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类（东侧厂界）标准。

（四）妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运；一般工业固废实现综合利用；废润滑油、废润滑油桶、废含油棉纱手套、含油冷凝废液、化验废液、废实验样品等危险废物以及餐厨垃圾按规定交有相应处理资质单位处置。规范设置危废暂存间，完善危险废物管理台账，确保不造成二次污染。

（五）加强环境风险防范。项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，落实各项环境风险防范措施。大豆油储罐按要求设置防渗围堰，生产区含油机械设备设置接油盘，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（六）执行排污总量控制。项目水污染物化学需氧量0.504吨/年、氨氮0.014吨/年；大气污染物二氧化硫0.213吨/年、氮氧化物0.598吨/年、颗粒物19.591吨/年。

（七）建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责。项目主动公开环境信息，接受社会监督，项目的环保日常监督管理由万州经开区生态环境局和万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定对环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

重庆市万州区生态环境局

2022年12月26日

抄送：经开区生态环境局，区生态环境保护综合行政执法支队。