重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（万）环准〔2023〕73号

重庆盛益丰石材有限公司：

你公司报送的重庆市万州区天城镇付沟村4组建筑用砂岩矿（项目代码：2209-500101-04-01-358835）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，我局原则同意重庆驰久环保工程有限公司编制的《重庆市万州区天城镇付沟村4组建筑用砂岩矿环境影响报告表》结论和提出的生态环境保护措施。

二、项目主要建设内容为：拟建项目位于万州区天城街道付沟村4组，矿区范围由8个拐点圈定，矿区面积0.0297km2，开采方式为露天台阶式梯形开采，采用机械切割开采工艺，挖掘机装载，汽车运输。项目已取得采矿许可证，开采矿种为建筑用砂岩，设计生产规模为8万立方米/年。项目总投资2000万元，其中环保投资40万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）加强生态环境保护。完成绿色矿山建设。规范开采行为，采取“边开采、边治理、边生态恢复”措施。剥离表土和废石分区堆存，分层压实堆放，表土用于后期复绿复垦。完善截排水系统，落实各项水土保持措施防治水土流失。闭矿后，严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》实施生态恢复。

（二）落实废水处理措施。实行雨污分流，修建沉淀池和截排水沟，初期雨水和车辆冲洗废水经收集沉淀后用于场地洒水抑尘和车辆冲洗，矿体切割废水经絮凝沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农作物施肥，不外排。

（三）加强大气污染防治。严格落实各项控尘措施，项目设置4台雾炮机用于开采、切割、装载等过程喷雾降尘；场内道路硬化，及时洒水清扫保洁，对进出车辆冲洗及密闭运输；堆土场设置防尘网和洒水喷淋设施，有效控制颗粒物无组织排放并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

（四）做好噪声防治工作。选用低噪声设备，并合理布局噪声源，对高噪声设备采取减振、隔声、消声以及车辆减速禁鸣等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。剥离表土、废石、沉淀池污泥在堆土场分层压实堆放，用于矿区回填和后期复绿复垦；生活垃圾收集后交由环卫部门清运；废矿物油、废油桶、废含油棉纱手套等危险废物，按规定交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，完善危险废物管理台账，确保不造成二次污染。

（六）强化环境风险防范。项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，落实各项环境风险防范措施。编制突发环境事件应急预案并按要求备案，开展应急演练。加强环境风险源管理，杜绝环境风险事故发生。

（七）建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责。项目主动公开环境信息，接受社会监督，项目的环保日常监督管理由重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，到全国排污许可证管理信息平台进行排污登记。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定对环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

重庆市万州区生态环境局

2023年11月22日

抄送：区生态环境保护综合行政执法支队。