重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（万）环准〔2023〕78号

重庆市万重山金属制品有限公司：

你单位报送的金属厨具制造项目（项目代码：2307-500101-04-05-170650）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，我局原则同意重庆绿丰环保科技有限公司编制的《金属厨具制造项目环境影响报告表》结论和提出的生态环境保护措施。

二、项目主要建设内容为：该项目租用位于万州区分水镇分水东路131号的部分闲置厂房进行建设。项目建筑面积3600㎡，主要购买激光切割机、旋压机、抛光机及表面处理等设备，一期建设搪瓷熟铁锅生产线和生铁锅生产线及配套设施，年产搪瓷熟铁锅30万套、生铁锅30万套；二期建设喷漆熟铁锅生产线及配套设施，年产喷漆熟铁锅30万套。项目总投资500万元，其中环保投资50万元。

三、项目建设与运营管理中，应认真落实《环境影响报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）落实废水处理措施。生活污水经厂区现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网进入张家嘴污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入瀼渡河；喷漆废水和喷淋塔循环废水经低温真空蒸馏系统处理后清水循环使用，不外排。

（二）加强大气污染防治。激光切割烟尘经设备自带布袋除尘器处理后无组织排放；抛圆、抛光粉尘经设备自带布袋除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1其他区域标准要求后引至 15m 高的1号排气筒排放；喷漆废气、烘干废气收集后经1套“水喷淋+干式过滤棉+UV光氧+二级活性炭吸附”装置处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1其他区域标准要求后引至 15m 高的2号排气筒排放。

（三）做好噪声防治工作。生产设备均布置在厂房内；选用低噪声的设备，加强设备的维护与保养；设置减振基座、强化车间阻隔消声措施；合理布局噪声高的设备、机械，尽量将高噪声设备远离居民点一侧；合理安排施工时间，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。边角废料、废包装材料、集尘灰等集中收集至一般工业固废暂存区，定期交物资回收单位回收处理；废润滑油、废润滑油桶、废含油棉纱手套、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭等收集后交有危险废物处置资质的单位处置；生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后交由环卫部门处理。规范设置危废暂存间，防止环境二次污染。

（五）强化环境风险防范。落实报告表提出的各项应急管理措施和环境风险防范措施，结合本单位的特点制定环境风险事故应急预案，加强环境风险管理，落实环境保护主体责任，防止因事故引发环境污染。

（六）执行排污总量控制。项目污染物总量控制指标为：非甲烷总烃：0.062t/a；COD：0.047t/a；NH3-N：0.004t/a。

（七）建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责。项目主动公开环境信息，接受社会监督。项目的环保日常监督管理由重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，及时向我局申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你单位有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

重庆市万州区生态环境局

2023年12月21日

抄送：区生态环境保护综合行政执法支队。