重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（万）环准〔2023〕79号

重庆市万州老窖酒业有限公司：

你公司报送的年产1000吨白酒生产线迁建项目（项目代码：2017-500101-15-03-007688）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，我局原则同意重庆驰久环保工程有限公司编制的《重庆市万州老窖酒业有限公司年产1000吨白酒生产线迁建项目环境影响报告书》结论和提出的生态环境保护措施。

二、项目主要建设内容为：拟建项目位于万州区熊家镇古城村4组，总占地面积约46710m2，总建筑面积约26731.19m2，建设5栋生产厂房及6栋辅助公用建筑，建设内容主要包括1#酿造车间、2#酿造车间、包装车间、粮库、半成品库房、玻璃容器库房、锅炉房等，配套建设废水处理、废气处理、危废暂存间等环保工程。项目外购成品曲药，不涉及制曲工艺，项目建成后年生产白酒原酒1000吨，成品白酒1440吨。项目总投资6198万元，其中环保投资240万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）加强大气污染防治。对废气进行收集处理，减少无组织排放。粉碎机投料口设置集气罩，粉尘由集气罩收集经布袋除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后通过15m高1#排气筒排放；天然气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单后通过15m高2#排气筒排放；喷码机喷墨部位上方设置集气罩，喷码废气由集气罩收集经活性炭装置处理达《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）后通过15m高3#排气筒排放；食堂废气经油烟净化器处理达《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）后通过专用烟道引至办公楼顶排放；废水处理站采用地埋式，臭气密闭收集经活性炭装置处理后引至绿化带处排放，臭气浓度、硫化氢、氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（二）落实废水处理措施。实行“雨污分流、污污分流”排水体系。拟建项目生产废水主要为浸泡废水、锅底水、废弃尾酒水、空瓶清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水、软水机浓盐水，其中锅底水、废弃尾酒水、设备清洗废水等高浓度生产废水经厌氧发酵生物预处理后，再与低浓度生产废水混合，一并经“水解酸化+接触氧化+混凝沉淀”处理达《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中新建企业间接排放限值后，与生活污水（食堂废水隔油预处理后）经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网排入熊家镇污水处理厂进一步处理。

（三）土壤和地下水保护。拟建项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”原则，废水管网采用“可视化”设计；危废暂存间、1#酿造车间、2#酿造车间、半成品库房、生化池、废水处理站等区域采取重点防渗防腐措施，防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒黏土层的防渗性能；设置地下水水质监控井，定期对地下水、土壤环境质量进行跟踪监测，发现问题及时采取整治措施。

（四）做好噪声防治工作。项目噪声源主要包括破碎机、酒泵、风机、空压机等设备，通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声以及车辆减速禁鸣等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。废酒糟、废酒渣、废包装材料、废塑料薄膜外售综合利用，软水机废过滤材料、过滤机废过滤膜由供应商回收，污水处理污泥定期清掏交污泥无害化处理单位处置；生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运，餐厨垃圾交有餐厨垃圾处理资质的单位处置；废油墨桶、废活性炭等危险废物，按规定交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，完善危险废物管理台账，确保不造成二次污染。

（六）强化环境风险防范。项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，制定各项安全生产规章制度和安全操作规程。加强乙醇、柴油贮存和使用过程管理；酿造车间、半成品库房、灌装车间内部四周设置截排水沟，并与废水处理站连通；配备消防设施、器材和物资；建立完善环境风险防范制度，制定突发环境事件应急预案并按要求备案，开展应急演练。加强环境风险源管理，杜绝环境风险事故发生。

（七）执行排污总量控制。项目废气污染物氮氧化物、非甲烷总烃有组织排放总量分别为0.118、0.011吨/年；废水污染物化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.925、0.123吨/年。

（八）建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责，落实环评提出的环境管理要求和自行监测计划。项目主动公开环境信息，接受社会监督，项目的环保日常监督管理由万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，及时向我局申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定对环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

重庆市万州区生态环境局

2023年12月22日

抄送：区生态环境保护综合行政执法支队。