重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（万）环准〔2022〕17号

重庆市万州区三峰环保发电有限公司：

你单位报送的重庆市万州区家庭厨余垃圾处置项目（项目代码：2109-500101-04-01-943054）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，我局原则同意重庆三雨生态环境咨询服务有限公司编制的《重庆市万州区家庭厨余垃圾处置项目环境影响报告书》结论和提出的生态环境保护措施。

二、项目主要建设内容为：该项目位于万州区新田镇五溪村1组，占地面积16556㎡，建设一套家庭厨余垃圾预处理和厌氧发酵系统，采用“破碎+压榨脱水+浆液厌氧+固渣、沼气焚烧厂协同处理”工艺，处理重庆市万州区全部厨余垃圾和农贸市场果蔬垃圾。建成后，日处理厨余垃圾300吨，其中家庭厨余垃圾为240t/d，果蔬垃圾为60t/d。总投资11470万元，其中环保投资5335万元。

三、项目建设与运营管理中，应认真落实《环境影响报告书》提出的各项污染防治及生态保护措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）落实废水处理措施。严格实行雨污分流，施工期在施工场地内设置临时隔油池和沉沙池，施工废水经隔油和沉淀处理后回用于混凝土搅拌和养护、场地洒水抑尘等，不外排；运营期生产废水（沼液）经“水解酸化+厌氧+MBR（A/O+外置式超滤）+STRO+RO”的处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的敞开式循环冷却水系统补充水标准后回用；生活污水经生化池预处理后泵入沼液处理系统进一步处理达标后回用。生活垃圾焚烧厂检修期间，无法回用的废水经处理达污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准后通过焚烧厂总排口排放。

（二）加强大气污染防治。厌氧发酵系统产生的沼气依托垃圾焚烧发电厂的焚烧炉采用“炉内喷尿素（SNCR法）+半干法+活性炭喷射+布袋除尘器”工艺处理后通过80m高烟囱排放；对预处理系统、沼渣脱水车间、沼液处理系统设置负压抽风、密闭、设备排臭口接驳集风管等措施对恶臭气体进行收集，收集到的恶臭气体采取“组合式洗涤塔+生物塔”工艺进行处理，尾气经1根15米高的排气筒排放；加强对厨余垃圾运输车辆的清洗，并采取相应措施，尽可能减少卸料产生的气味外溢，确保臭气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）要求。垃圾焚烧炉检修或者低负荷时，将多余的沼气脱硫后送往火炬系统安全焚烧。

（三）做好噪声防治工作。选用低噪声的设备，加强设备的维护与保养；设置减振基座、强化车间阻隔消声措施；合理布局噪声高的设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。生活垃圾、分选杂物、沼渣、干化污泥等交生活垃圾焚烧厂焚烧处置；废机油委托有资质单位合理处置。

（五）强化环境风险防范。落实报告表提出的各项应急管理措施和环境风险防范措施，结合本单位的特点制定环境风险事故应急预案，加强环境风险管理，落实环境保护主体责任，防止因事故引发环境污染。

（六）执行排污总量控制。项目污染物总量控制指标为：COD0.1248t/a、BOD0.0208t/a、NH3-N0.0208t/a、NH3 2.549t/a、H2S 0.1598t/a。

（七）建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责。项目主动公开环境信息，接受社会监督。项目的环保日常监督管理由重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，及时向我局申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你单位有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

重庆市万州区生态环境局

2022年3月22日

抄送：区生态环境保护综合行政执法支队。