重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（万）环准〔2022〕31号

重庆万林投资发展有限公司：

你公司报送的万州经开区高峰园城乡融合发展建设项目之万忠路东西段的管线迁改工程—集输管道迁改工程（项目代码：2109-500101-04-05-937459）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，我局原则同意重庆兰水源环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

- 项目主要建设内容为：拟建项目位于万州经开区高峰园，迁改重庆气矿天然气管道5条，管道总长9600米。建设内容为新建峰7#-高峰站D159管线约5200米，峰21#-高峰站D168.3管线2条约2200米，峰21#-高峰站D76管线约1100米，峰12#-高峰站D159管线约1100米。迁改管道按四级地区进行设计，材质采用L245NSPSL2无缝钢管。项目总投资2227.97万元，其中环保投资68万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》提出的各项污染防治及生态保护措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）加强生态环境保护。严格控制施工作业范围，减少临时占地，减轻对植被的破坏。施工便道充分利用现有道路，严禁向沿途溪河倾倒弃土弃渣。采取有效的水土保持措施防治水土流失。施工前剥离表土集中堆放，后期复绿复垦综合利用，施工结束后，加强绿化，及时按照相关规定和复垦方案对临时占地实施生态恢复措施。

（二）落实废水处理措施。施工生产废水经隔油沉淀、管道试压废水经沉淀后回用于施工现场洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水依托附近现有污水处理设施处理。运营期少量清管废水依托高峰站设置的清管收球装置收集后，定期由罐车运至峰2井回注，不外排。

（三）强化大气污染防治。施工期加强管理，通过采取设置围挡、及时洒水降尘、密闭运输、使用尾气排放达标的施工机械等措施，减少大气环境不利影响。运营期，非正常工况下清管废气依托高峰站现有放空火炬充分燃烧后排放。

（四）做好噪声防治工作。选用低噪声设备，合理布局施工场地，高噪声机具远离居民并设置隔声屏障；合理安排施工时间，禁止夜间施工，避免噪声扰民。

（五）妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。管道施工挖方用于填方，施工废料统一回收综合利用，生活垃圾收集后交环卫部门处置。注氮封堵废弃原管道，按相关技术规范妥善处置。运营期清管废渣依托高峰站设置的清管收球装置收集后运至砖厂综合利用。

（六）加强环境风险防范。落实各项应急管理措施和环境风险防范措施，项目在设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求。管线沿线设置标志桩和警示牌，管线临近居民点附近设置风向标，加强巡检及维护管理。建立与高峰小学、纯阳中学和拟建的重庆三峡医专高峰校区应急联动机制，修订完善环境风险应急预案并按要求备案，开展应急演练。加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（七）建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责，重庆气矿万州采输气作业区负责项目运营期环境管理。项目主动公开环境信息，接受社会监督，项目的环保日常监督管理由万州经开区生态环境局和万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定对环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

重庆市万州区生态环境局

2022年6月24日

抄送：经开区生态环境局，区生态环境保护综合行政执法支队。