重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（万）环准〔2022〕32号

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿：

你单位报送的天高线B段复线建设工程项目（项目代码：2204-500101-04-01-908505）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，我局原则同意重庆渝佳环境影响评价有限公司编制的《天高线B段复线建设工程环境影响报告书》结论和提出的环境保护措施。

- 项目主要建设内容为：拟建工程位于万州区分水镇、李河镇、柱山乡、高峰街道、甘宁镇境内，新建云安012-1井至万州末站集气管道1条(天高线B段复线)，管径DN250（内径），设计压力7.85MPa,线路长度为31.3km，设计集输规模为200×104m3/d；新建燃料气管线1条，管径DN50，设计压力4.0MPa，线路长度为7.6km，与集气管道同沟敷设。集气管道沿线设置2座监控阀室。本工程在云安012-1井站内新增清管发球装置、乙二醇加注装置、缓蚀剂加注装置、流量分配装置、计量装置等；依托万州末站接收云安012-1井来气，在万州末站站场阀组区域增加相应阀门、清管接收装置、设置外防腐及阴极保护辅助设施。项目总投资13972万元，其中环保投资123万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》提出的各项污染防治及生态保护措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）加强生态环境保护。严格控制施工作业范围，减少临时占地，减轻对植被的破坏。施工便道充分利用现有道路，严禁向沿途溪河倾倒弃土弃渣。采取有效的水土保持措施防治水土流失。施工前剥离表土集中堆放，后期复绿复垦综合利用，施工结束后，加强绿化，及时对施工迹地进行生态恢复，临时占地恢复其原有土地利用方式。

拟建管线穿越瀼渡河1次，穿越无名小河5次，冲沟39次，施工采用开挖方式穿越,开挖穿越河流区间施工选择在枯水期，采用围堰引流后再开挖，减少对下游饮用水源二级保护区的影响。

（二）落实废水处理措施。施工生活污水依托周边农户旱厕收集后作农肥，试压废水属于清净下水沉淀处理后排入首尾站场附近地表水体,严禁排入具有饮用水功能的水体。运营期气液分离产生的气田水在气田水闪蒸罐内暂存，定期运至就近回注井（峰2井）进行回注。建立废水转移联单制度，具备交接清单，严禁任意倾倒、排放或向第三方转移气田水。

（三）强化大气污染防治。施工期加强管理，通过采取设置围挡、及时洒水降尘、密闭运输、使用尾气排放达标的施工机械等措施，减少大气环境不利影响。运营期，站场H2S、非甲烷总烃无组织排放应分别满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》 （GB39728-2020）；闪蒸废气通过火炬点火燃烧处理，火炬排放高度为25m，硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（四）做好噪声防治工作。施工期选用低噪声设备，合理布局施工场地，强化管理，文明施工，降低噪声影响，禁止夜间施工。运营期选用低噪声设备，合理布局噪声源，对噪声源采取隔声、减震措施，加强绿化；定期维护设备，在非正常工况放空作业时及时联络当地居委会通知周边居民关闭门窗，减少噪声对周边环境影响。

（五）妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。管道施工土石方挖方用于填方，施工废料统一回收综合利用，生活垃圾收集后交环卫部门处理。运营期检修废渣、清管废渣由重庆气矿作业区收集统一处置，项目危险废物包括缓蚀剂、抑制剂产生的废药剂桶以及撬装设备等检修维护产生的废润滑油，按规定交有危险废物处理资质的单位处置。危废暂存间按要求落实防雨、防晒、防流失和防渗措施，并设置围堰。

（六）加强环境风险防范。落实各项应急管理措施和环境风险防范措施，严格按照行业相关规范设计、施工和作业。管线沿线设置标志桩和警示牌，并按照相关规范要求制定环境风险防范措施；配备应急资源和设备（消防器材、H2S监测仪器、可燃气体探测器等）；编制并定期修订应急预案、应急演练、加强巡检等。加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（七）建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责。项目主动公开环境信息，接受社会监督，项目的环保日常监督管理由万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定对环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你单位有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

重庆市万州区生态环境局

2022年6月28日

抄送：区生态环境保护综合行政执法支队。