重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（万）环准〔2022〕40号

重庆金豪再生资源回收有限公司：

你单位报送的废旧塑料造粒项目（项目代码：2204-500101-04-01-249093）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，我局原则同意重庆润本环保科技有限公司编制的《废旧塑料造粒项目环境影响报告表》结论和提出的生态环境保护措施。

二、项目主要建设内容为：该项目拟租用位于万州区长岭镇长岭岗社区居委会付家村一组（原重庆市万州区大成水泥有限公司）空置厂房作为加工场地，建筑面积1800㎡，新建1条废旧塑料加工生产线，并配套环保设施建设废塑料加工项目，形成年产5000t/a塑料颗粒、3万t/a塑料碎片的生产能力。总投资400万元，其中环保投资20万元。

三、项目建设与运营管理中，应认真落实《环境影响报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）落实废水处理措施。严格实行雨污分流，生产废水全部经1套一体化废水处理设施（采用“隔油+沉淀+过滤+两级混凝沉淀+气浮+沉淀”工艺）处理后回用于生产，不外排；喷淋塔用水经多级沉淀后循环使用，并定期清理沉渣；地面清洗废水经隔油池预处理后与生活污水一同由化粪池收集处理后作农肥，不外排。

（二）加强大气污染防治。破碎粉尘经集气罩收集至布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒排放；挤塑废气经集气罩收集后，由1套废气处理设施（喷淋塔+干式过滤+光催化+活性炭吸附）处理后达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）后通过另1根15米高排气筒排放；加强厂区通风换气，臭气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）要求。

（三）做好噪声防治工作。选用低噪声的设备，加强设备的维护与保养；设置减振基座、强化车间阻隔消声措施；合理布局噪声高的设备、机械，尽量将高噪声设备远离居民点一侧；合理安排施工时间，禁止夜间生产，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。生活垃圾由环卫部门集中收集处理；沉渣送至政府部门指定填埋场处置；废包装材料、集尘灰和废滤网定期交由物资回收单位处置；废 UV 灯管、废活性炭、废过滤棉和废机油等属于危险废物，委托有资质单位合理处置。

（五）强化环境风险防范。落实报告表提出的各项应急管理措施和环境风险防范措施，结合本单位的特点制定环境风险事故应急预案，加强环境风险管理，落实环境保护主体责任，防止因事故引发环境污染。

（六）执行排污总量控制。项目污染物总量控制指标为：非甲烷总烃0.513t/a、颗粒物0.59t/a。

（七）建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责。项目主动公开环境信息，接受社会监督。项目的环保日常监督管理由重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，及时向我局申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你单位有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

重庆市万州区生态环境局

2022年8月10日

抄送：区生态环境保护综合行政执法支队。