重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（万）环准〔2022〕41号

重庆建环实业集团有限公司：

你单位报送的万州长岭生活垃圾填埋场渗滤液处理厂改扩建及浓缩液全量化处置项目（项目代码：2110-500101-04-01-454168）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，我局原则同意重庆三雨环境科学研究院有限公司编制的《万州长岭生活垃圾填埋场渗滤液处理厂改扩建及浓缩液全量化处置项目环境影响报告表》结论和提出的生态环境保护措施。

二、项目主要建设内容为：该项目位于万州区长岭镇程家村一社，新增建筑面积180㎡，进行渗滤液处理系统改造扩能，系统处理能力由200m³/d扩增为400m³/d；建设内容为渗滤液调节池整修、密闭加盖；土壤、地下水监测；雨污分流系统改造；填埋场内气体收集处置；在线监测设备升级联网。项目总投资3819.1万元，其中环保投资约为3289.07万元。

三、项目建设与运营管理中，应认真落实《环境影响报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）落实废水处理措施。严格实行雨污分流，施工废水经隔油和沉淀处理后循环利用，其中含油废水统一收集后交有资质单位处理；运营期生活污水经生化池处理后和地面冲洗废水、生物除臭装置废水、滤膜清洗废水与渗滤液原液一并进入渗滤液处理系统（采用水解池+二级A/O-MBR+外置式管式超滤（MBR）+NF（纳滤）/STRO（反渗透）+高级氧化处理工艺）处理，出水达《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准后经污水管网进入沱口污水处理厂进行深度处理，最终排入长江。

（二）加强大气污染防治。施工期采用设置围挡或堆砌围墙、防尘布覆盖；路面硬化、洒水、喷洒抑尘；严禁燃煤和焚烧垃圾等措施防止大气污染；运营期对均衡池、反硝化池、硝化池、污泥池加盖密封，污泥脱水间臭气负压收集，集中进入生物除臭装置进行处理满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）要求后由1根15m高的排气筒排放；对垃圾填埋厂产生的填埋气采用统一收集，经过脱硫处理后，输送至火炬处焚烧放散处置，确保废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求。

（三）做好噪声防治工作。选用低噪声的设备，加强设备的维护与保养；设置减振基座、风机设置隔声罩、强化车间阻隔消声措施；合理布局噪声高的设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。建筑垃圾清运至政府部门指定的渣场处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；废滤膜定期更换，并即拆即运，由原厂家直接回收，不在厂区内贮存；废包装由废品收购单位回收；检验室废液由专用的桶收集后定期交有资质单位处理；脱水后的污泥通过污泥车运至万州区污泥处置中处理。

（五）强化环境风险防范。落实报告表提出的各项应急管理措施和环境风险防范措施，结合本单位的特点制定环境风险事故应急预案，加强环境风险管理，落实环境保护主体责任，防止因事故引发环境污染。

（六）执行排污总量控制。项目污染物总量控制指标为：COD14.36t/a、NH3-N3.59t/a、NH3 0.042t/a、H2S 0.0016t/a、SO20.064t/a、NOX1.06t/a、颗粒物0.22t/a。

（七）建立企业内部生态环境管理机构和管理制度，明确人员和职责。项目主动公开环境信息，接受社会监督。项目的环保日常监督管理由重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，及时向我局申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境管控要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你单位有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

重庆市万州区生态环境局

2022年8月10日

抄送：区生态环境保护综合行政执法支队。